# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СЕРИИ CL12(15)GR(S)

НАСОСЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Благодарим за покупку. Пожалуйста, перед началом эксплуатации данного устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её для последующего обращения.

Комплектация

- Насос - 1шт

- Технический паспорт – 1шт

- Датчик протока воды (TB0,6) – 1шт

- Сгон с накидной гайкой ВР-НР ¾ x ½ - 1шт

- Упаковка – 1шт

ВНИМАНИЕ: Подшипники насоса смазываются водой, поэтому его не допускается включать

без воды более чем на 10 секунд.

1. Характерные условия применения

Предназначен для повышения недостаточного давления в системах водоснабжения. Применяется в системах горячего водоснабжения.

2. Расшифровка условного обозначения насоса

CL – Типовой ряд

15 – Размер выходных отверстий

GR – Серия

S – Нержавеющая сталь

10 – Максимальный напор м (в метрах)

3. Технические характеристики

Автоматическое включение

Обороты двигателя: 2900 об/мин

Температура жидкости: -10С~100С

Температура окружающей среды: до 40С

Максимальное рабочее давление:5bar- 10bar

Максимальная производительность: 18 – 25 л/мин (в зависимости от модели)

Максимальный напор: 10 – 15 м (в зависимости от модели)

Питание: 220В/50Гц.

Корпус насоса: Нержавеющая сталь

Внимание: Датчик протока устанавливается на выходе из насоса по стрелкам на корпусе

| l l О l |
| --- |
| АВТОМАТ ВКЛ. | ВЫКЛ | РУЧНОЕ ВКЛ. |

1 Насос находится постоянно во включенном состоянии.

0 Насос остановлен.

2 Насос включается автоматически при открытии крана.

Насос выключается при закрытии крана.

Крыльчатка: латунь

Вал: нержавеющая сталь

| Модель | Мощность | Проток л/мин | Высота Подъёма м | Выходы (мм)(IN) | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вт | Л.с. |  |  |  |  |
| CL12GR(S)-10 | 80 | 0.11 | 18 | 10 | 12x12(1/2”) | 2.5 |
| CL15GR(S)-10 | 90 | 0.12 | 18 | 10 | 15x15(5/8”) | 2.5 |
| CL15GR(S)-15 | 120 | 0.16 | 25 | 15 | 15x15(5/8”) | 3.5 |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на насосное оборудование TAIFU

Настоящий талон дает право на гарантийный ремонт оборудования при соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации приобретенного оборудования.

Отметка о продаже

(заполняется в магазине):

Наименование изделия_____________________________________________  Номер_______________

Название торгующей организации_________________________________________________________

Адрес торгующей организации____________________________________________________________

С правилами установки и эксплуатации

ознакомлен, претензий к комплектации

и внешнему виду не имею.

Инструкция получена.

Подпись покупателя_________________

Подпись продавца___________________________________________  Дата продажи_______________

Печать

торгующей

организации

Убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения  гарантийного талона. При вводе в эксплуатацию оборудования представителями специализированной монтажной организации должна быть сделана соответствующая запись в гарантийном талоне.

Отметка об установке

(заполняется при запуске оборудования):

Название монтажной организации_________________________________________________________

Дата установки_________________________________________________________

Ф.И.О. мастера_________________________________________________________                   Печать

монтажной

организации

Настоящим  подтверждаю,  что  оборудование  введено  в  эксплуатацию,

Работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен:

Подпись владельца___________________

Условия гарантийного обслуживания

Требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в  течение  гарантийного  срока. Срок  действия  гарантии  12 месяцев  со  дня продажи. Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта или при предъявлении иных  предусмотренных  законом  требований  необходимо  иметь  полностью  и  правильно заполненный  гарантийный  талон, и оригинал  финансового  документа, подтверждающего покупку. Неисправное оборудование  (части оборудования) в течение гарантийного периода ремонтируется бесплатно или заменяется новыми. Решение вопроса о целесообразности замены  или  ремонта  остается  за  службой  сервиса.  Замененное  оборудование  (детали)

переходит в собственность службы сервиса. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения или вышедшее из строя в результате:

• неправильного электрического, гидравлического, механического подключений;

• использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;

• запуска насосного оборудования без воды (или иной предусмотренной инструкцией по эксплуатации, перекачиваемой жидкости);

• использования насосного оборудования в условиях несоответствующих допустимым.

• использования насосного оборудования при температуре жидкости выше: 100C

• использования насосного оборудования при давлении превышающем 10bar.

• транспортировки, внешних механических воздействий;

• несоответствия  электрического питания соответствующим Государственным техническим стандартам и нормам;

• затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя и продавца;

• дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование;

• ремонта, а также изменения конструкции изделия лицом, не являющимся уполномоченным представителем организации сервиса.

Продавец и сервисная организация не несут ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся  у  покупателя, в  результате неисправностей  (или дефектов), возникших в гарантийный период. Срок осуществления  гарантийного  ремонта или обмена  оборудования  определяется  при приемке.

Диагностика оборудования (в случае необоснованности претензий к его неработоспособности и  отсутствия  конструктивных  неисправностей)  является  платной  услугой  и  оплачивается клиентом. После  истечения  гарантийного  срока авторизированный сервисный  центр  готов предложить Вам свои  услуги по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с действующим прейскурантом цен. Поставка оборудования в сервисный центр осуществляется покупателем.

Отметка о гарантийном обслуживании

(заполняется в сервисном центре):

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Спасибо, за выбор нашей продукции!

TAIZHOU TAIFU PUMP CO., LTD.

TAIZHOU YIJU MECHANICAL & ELECTRIC PRODUCTS CO., LTD

Add: Daxi Wenling Zhejiang Китай P.C.: 317525

Tel: 0086-576-6312868

www.chinataifu.com

Генеральный представитель в России ООО «САН МАСТЕР»

e-mail: megamasterco@mail.ru

WWW.TAIFU.RU